## Slide 1
陳培殷
國立成功大學 資訊工程系
LAB - 7

## Slide 2: Outline
Video preview for 晶片實現 + HDL介紹(Part7)
Lab I--Moore machine (sequential circuit)

## Slide 3
Moore machine:輸出由當前的state決定
Mealy machine: 輸出由當前的state和input訊號決定
完成一個Moore machine
  其 I/O 與 state 變化如右表
  變動頻率為1Hz
  Reset為0時，State初始化為S0 (非同步)
Lab I -- Moore machine (1/2)
目前狀態 (current-state) | 下一個狀態 (next-state) |  | 七段顯示器輸出 (output)
 | In=0 | In=1 | 
S0 | S1 | S3 | 0
S1 | S2 | S5 | 1
S2 | S3 | S0 | 2
S3 | S4 | S1 | 3
S4 | S5 | S2 | 4
S5 | S0 | S4 | 5

## Slide 4: Lab I -- Moore machine (2/2)
請將輸出的數值顯示於七段顯示器
系統架構圖請參考下方
  Input: clock(CLOCK_50)、reset(SW0)、In(SW1)
  Output: out(7 bits，HEX06~HEX00)
請畫出Finite State Machine並說明其運作過程

## Slide 5: Lab – Hint(1/2)
FPGA的時脈頻率為 50 MHz
  表示每秒會執行50 × 106 次always block
現假設要求變換頻率為 1 Hz
  表示state每秒變換1次
因為時脈頻率無法改變，所以需要透過除頻器將50MHz降為1Hz
除頻器實現方式是透過一個計數器，計算經過幾個時脈正(負)緣，當計數到50 × 106 即代表經過一秒
可在計數到25 × 106時改變除頻器輸出的clock電位，即可輸出1Hz之clock

## Slide 6: Lab – Hint(2/2)
利用counter在輸入的clock正緣進行計數，當經過`TimeExpire個正緣後更改輸出clock的正負，即可達到除頻的效果
FPGA版所使用的clock頻率為50MHz，假設欲產生1Hz的clock，則需每0.5秒更改輸出clock的正負
兩個正緣間隔為1/50*106秒，0.5秒共會經過25*106個正緣，故`TimeExpire設為25000000
低位準同步reset
計數
判斷是否經過`TimeExpire個正緣
更改輸出clock的正負
並歸零計數器
正緣同步電路
輸出clock
1s
0.5s
0.5s
0.5s
0.5s
1s

## Slide 7: Seven-segment display

## Slide 8: Seven-segment display (2/2)
0 is on, 1 is off
dp is useless in DE0-CV board
Ex: out=7'b1000000;
Ex: out=7'b0010010;
g=1
b=1, e=1

## Slide 9
Notice
請勿命名中文或數字開頭的資料夾
Device family 請確認與 FPGA Chip 符合 (5CEFA4F23C7)
Top module name & Project name 需要一致
在組合電路中，case、if…else…若沒有寫滿，合成後會產生latch